AIRDOS01E

Seznam materiálu:

GPS01B
-JUMP	-EXT
-USB-OFF
-ACTIVE

REL1SW01A
-JUMP	-VCC-1
-1-2
-VCC-10

TPS63060V01A
-JUMP	-EN-VIN
-MODE
-3,3V

ATMEGATQ4401A
-krystal 16MHz

SDcard01B
-bez LED

M3x14 8ks – na OZDUAL03B -dotahují se pak všechny matky, nesmí se nic klepat

Přední panel boxu:

Pořadí prvků na panelu z leva do prava: LED ŽLUTÁ, LED ZELENÁ, SMA

LED ZELENÁ – 5mm, odpor na anodu 1kΩ, vodiče 10 cm

LED ZELENÁ/A – GPS01B/TIMEPULSE – zelená
LED ZELENÁ/K – GPS01B/GND – modrá

LED ŽLUTÁ – 5mm, odpor na anodu 1kΩ, vodiče 13 cm

LED ŽLUTÁ/A – ATMEGATQ4401A/VCC – žlutá
LED ŽLUTÁ/K – ATMEGATQ4401A/PC7 – modrá

OZDUAL03B č.1
-JUMP -GNDA-GND

Baterka 3V
-přidělané káblíky 4,5 cm, žlutá +, modrá -. Konektroy na hřebínek na konci.

Baterkové pouzdro na 3 baterie
-kabel s pojistkou + 5 cm kabelu – červená
-20cm - modrá

OZDUAL03B č.2
-JUMP	- GNDA-GND
- 5 – 4
- OUTA – INA-

Detektor

ATMEGATQ4401A – OZDUAL03B č.1
PA1 – INB+ - bílá 15 cm

ATMEGATQ4401A – OZDUAL03B č.2
PB0 – 1 - fialová 15 cm
GND – GNDA - modrá 15 cm
VCC – VIN+ - červená 15cm
PA0 – OUTB – žlutá 15cm

Baterie 3V – OZDUAL03B č.1
- - INA+ - žlutá
+ - VREF – modrá

OZDUAL03B č.2 – OZDUAL03B č.1
POWER – POWER – vodič modrý a červený 10 cm
VREFA – OUTB – žlutá 10 cm

 OZDUAL03B č.2
VREFB – 2 – šedá 10 cm
INB+ - OUTA – žlutá 10 cm

OZDUAL03B č.1
VREFA – 2 – 4 – INB+ - fialová 10 cm
VREFB – OUTA – žlutá 10 cm

ATMEGATQ4401A
AREF – PA1 – bílá 10 cm
PC2 – VCC – oranžová 10 cm
10K (proti přívodu z GPS) – PD0 – oranžová 10 cm

ATMEGATQ4401A – Sdcard01B
PB7 – J4 – fialová 15 cm
PB6 – J5 – bílá 15 cm
PB5 – J3 – oranžová 15 cm
PB4 – J8 – šedá 15 cm
POWER – POWER 3,3V – modrá/červená 20 cm

ATMEGATQ4401A – TPS63060V01A
POWER – POWER OUT – červená/modrá 10 cm

RELL1SW01A – ATMEGATQ4401A
IN2 – PD3 – bílá 10 cm
IN1 – PD4 – šedá 10 cm

RELL1SW01A
5 – OUT1 – zelená 10 cm
6 – OUT2 – fialová 10 cm

RELL1SW01A – TPS63060V01A
POWER – POWER IN – červená/modrá 10 cm

RELL1SW01A – GPS01B
POWER (-) – POWER – modrá 10 cm
3 – POWER – červená 10 cm

GPS01B – ATMEGATQ4401A
TXD – 10k – oranžová 10 cm
RXD – PD1 – žlutá 10 cm